„Výstavba centra MČ Praha Velká Chuchle – 1.kolo“

# …Linie…terén, voda, cesty, domy…veřejný prostor

Místo u paty svahu, otevřené, prosvětlené, nikoli tísnivé, ústící na obou stranách do existujících náměstí, která tak propojuje, doplňuje a vytváří trojici navazujících veřejných prostorů, které nesou společenský život a městský ruch, jsou místem konání městských akcí, odpočinku „uprostřed dění“.

Přetvořený drobný tok Vrutice se stupňovitým rozšířením břehů, které jej mění na prvek městského parku, místo ke hrám a odpočinku.

Zeleným hřbetem, který uzavírá pobytový prostor od západu, vybíhá pěší stezka směrem na sever a dokončuje severojižní pěší propojení skrz náměstí. Schodiště na východě území je spojeno s objektem a tvoří další přístupovou cestu.

Respekt k charakteru okolní zástavby.

Nedokončený blok domů uzavírá vyšší bytový dům s parterem služeb a obchodu.

Dvoupodlažní podélný objekt v úpatí svahu, nesoucí na sobě tři autonomní obytné domy, vytváří prostor pro veřejné vybavení a zázemí a je kombinací spolkového domu a městské tržnice.

## Popis etapizace

V souladu se zadáním v návrhu respektujeme rozmístění navrhovaných funkcí a jejich náhradu v případě postupných demolic a přestaveb.

I.fáze:

První výstavba je realizována v území A, kam je přemístěna prodejna potravin, knihovna, jsou zde vytvořeny prostory pro klubovny, ordinace a další služby, částí objektu je sportovní a společenský sál se zázemím a restaurací, podzemní parkovištěm. Součástí této fáze je vytvoření zeleného valu s novým pěším propojením na západě území.

II.fáze:

Ve druhé fázi výstavby lze dočasně přemístit do areálu A objekt pošty. V této fázi je realizována výstavba bytových objektů s nebytovým parterem v území B a po dokončení sem lze trvale přemístit do parteru provoz pošty a policejní služebnu.

III.fáze:

Úprava náměstí a okolních komunikací širšího území C

## Odhad energetické bilance

Navrhovaný objekt v území A

Jedná se o tvarově jednoduchou skeletovou stavbu s podzemním parkovacím podlažím, částečně zapuštěnou do terénu. Severojižní orientace spolu se stínícími prvky minimalizuje tepelné zisky v létě a maximalizuje tepelné zisky v zimě. Výhodou je kompaktní tvar objektu a zapuštění do terénu, což minimalizuje tepelné ztráty v zimě a současně nezvyšuje nároky na investice do tepelné izolace.

Severojižní dispoziční uspořádání jednotlivých provozních celků umožňuje využití přirozeného provětrávání a nezvyšuje energetické nároky na kompenzaci solárních zisků.

Navrhovaný objekt v území B

Skeletová stavba s podzemním parkovacím podlažím. Bytový objekt navazuje na stávající zástavbu, což ovlivňuje orientaci ke světovým stranám. Vzhledem k západní orientaci je vhodné použití stínících prvků.

NOVÉ CENTRUM VELKÁ CHUCHLE

…linie…	linie terénu

linie vody

linie cest

linie zástavby

…nová linie…	veřejný prostor

# Širší souvislosti

Dramatický terén silně determinuje podobu celé obce.

Severní a jižní svah – těsně svírají tok Vrutice, nenápadné vodoteče, která sleduje dlouhou linii údolí a prochází tak pomyslnou osou řešeného centra obce.

V relativně rovinatém území, kde se cesta mohla poněkud odklonit od toku Vrutice, vzniklo přirozené centrum obce, Náměstím Chuchelských bojovníků, ulicí Starochuchelskou a k ní přimknutým prostranstvím.

Stavební rozmach Velké Chuchle zformoval v okolních svazích liniovitou strukturu cest a téměř terasovité uspořádání zástavby.

Spádnicová propojení zástavby s centrem obce mají převážně formu schodišť a prudkých svažitých chodníků.

V centru obce se utvářejí prostorově velmi kontrastní typy objektů a dvě polootevřená náměstí propojená dnes relativně úzkou ulicí, která je zároveň hlavním dopravním tahem.

# Hlavní záměry návrhu

- Vytvoření pěšího propojení obou existujících náměstí

- Otevření prosvětleného pobytového prostoru u paty svahu

- Zpřístupnění drobného toku Vrutice stupňovitou úpravou jejích břehů

- Vytvoření městského parkového zákoutí

- Ponechání dostatečně velké zpevněné plochy pro konání obecních akcí, vybudování zázemí v objektu a možnost přímého propojení sálu – tělocvičny s venkovním prostorem

- Vytvoření jednoduchého flexibilního objektu pro umístění veřejných a komerčních funkcí dle potřeb obce (možnost „salámového principu“ obsazování prostorů)

- Uzavření bloku podél Starochuchelské smíšeným bytovým objektem, který vytvoří západní průčelí bloku a zároveň východní hranu náměstí

- Uzavření nově vzniklého prostoru zeleným hřbetem s pěší stezkou zpřístupňující náměstí ze severu a dokončující severojižní pěší tah skrz náměstí

- Zajištění dostatečného množství parkovacích stání. Respektování vlastnických vztahů a zachování obsluhy stávajících objektů

## Popis částí řešeného území

Řešené území je v zadání členěno na tři celky.

Území A

Prostor vzniklý demolicí stávajícího výrobně skladového areálu.

Do tohoto území navrhujeme podélný objekt členěný na dvě části.

Objekt sportovně společenského sálu v „hlavě“ objektu (18x30) - pohledově uzavírá rozšířený prostor Náměstí Chuchelských bojovníků. Svou funkcí doplňuje a podporuje městský společenský charakter tohoto veřejného prostranství. Lze jej propojit s venkovním prostorem a využít jeho zázemí pro konání otevřených akcí Vstupní prostory a zázemí sálu je umístěno v navazující druhé části objektu, v horním podlaží je umístěna restaurace s výhledem dovnitř sálu a možností letní expanze na terasu. Druhé podlaží je naplněno komerčními službami a doplňkovými společensko – správními funkcemi (ordinace lékařů s vlastní čekárnou a hygienickým zázemím, prostor knihovny, klubovny a doplňkový pronajímatelný prostor, vhodný pro dočasné umístění pošty po dobu realizace II. etapy výstavby) a do úrovně třetího podlaží je umístěna obytná funkce – v návrhu formou individuálně laděných, provozně autonomních bytových jednotek s přístupem z horní ulice Na Mrázovce.

Spodní podlaží je určeno pro obchodní parter (prodejna, drobné občerstvení apod.)

Zásobování objektu je zajištěno přístupovou cestou z východní strany objektu.

V podzemí celého objektu je zajištěno parkování.

Provoz budovy je zajištěn bezbarierově, propojení výtahem z podzemního parkoviště.

Utvořené veřejné prostranství před objektem je oživeno drobným tokem Vrutice se stupňovitě upravenými břehy, které umožňují posezení, volné přecházení, pobyt… Dvě pěší lávky zajišťují běžný bezbarierový provoz.

Území B:

Prostorově komplikované území, které v sobě nese rozpor nedokončené blokové struktury, držící dnes již změněný směr uliční fronty, a přímé pohledové expozice při průjezdu obcí od západu. Zároveň je v těsné konfrontaci s Náměstím Chuchelských bojovníků., jehož prostor dotváří.

Do tohoto území navrhujeme čtyřpodlažní smíšený objekt s převažující obytnou funkcí, který uzavírá stávající blok, využívá příznivou západní orientaci, ale zároveň vytváří hranu náměstí a svými komerčními funkcemi v parteru (pošta a policejní služebna, resp. komerční prostory) doplňuje funkční strukturu místa.

Území C – širší řešené území

Toto vymezení zahrnuje vedle území A a B ještě související plochy komunikací a obě současná náměstí.

V návrhu upravujeme a doplňujeme zeleň a zjednodušujeme úpravu volných ploch pro pěší. Doprava po těchto plochách je limitovaná, zároveň jsou základní dopravní vztahy a průjezdy zachovány.

Centrální území města, které v sobě spojuje pěší trasy i ostatní dopravní vazby a nabízí jak zónu rušnou, obchodní a společenskou, tak i klidovou a odpočinkovou.

# Text boxes

strana 1 – titulní strana

strana 2 – anotace

strana 3 – tabulka výměr

strana 4 – popis etapizace

strana 5 – odhad energetické bilance

strana 8 – text autorské zprávy

strana 7 – text autorské zprávy

strana 6 – text autorské zprávy