Zadání

na zpracování projektové dokumentace přístavby ZŠ Charlotty Masarykové

adresa umístění ZŠ : Starochuchelská 240, Velká Chuchle

1)  úvod

hlavní objekt školy byl vybudován na začátku minulého století, dodatečně po roce 1960 byla hlavní budova rozšířena o dva dvoutřídní jednopodlažní pavilony nazvaný západní (horní) a východní (dolní ). V dalším období byl v prostoru mezi hlavní budovou a západním (horním) pavilonem vybudován dvoupodlažní byt školníka, který obě budovy propojil.

- základní zadání

- západní (horní) pavilon a byt školníka bude zbourán

- odstraněna bude také dočasná kůlna mezi potokem a přístupovou komunikací

- přístupová a příjezdová komunikace mezi potokem a stávajícími budovami musí být zachována, ale lze uvažovat o jejím posunutí směrem k potoku

- uvolněný prostor lze využít k zastavění, zastavěná plocha může být vyšší než stávající

- nový pavilon musí obsahovat 6 tříd s odpovídajícím sociálním a hygienickým zázemím na každém patře, 2 kabinety (každý pro 3 učitele), schodišťový prostor a 1 kabinet na pomůcky(menších rozměrů).

- východní (dolní) pavilon dnes sloužící jako školní družina bude svému účelu sloužit i  nadále bez stavebních úprav, taktéž centrální historická budova

- pavilony jsou propojeny spojovací chodbou v zadní části

3) technické parametry

a)   nový pavilon bude složen ze dvou až tří (dle dispozičních možností ) prakticky stejných podlaží obsahujících schodišťový prostor, přístupové koridory ke třídám, požadovaný počet učeben, kabinetů a hygienické a sociální zázemí, šatny.

- 6 tříd cca pro 180 dětí

- fasáda nového pavilonu a tvar střešního pláště by měla nenásilně doplňovat stávající objekty ZŠ

- WC rozděleno na dámské, pánské (počet stanoven dle normy) a pro učitele (cca 2).

- u nového pavilonu samostatný vchod

- 6 šaten celkem pro cca 180 dětí

- spojovací chodbu možno zbourat a nahradit

- nutno zachovat propojení centrální historické budovy s novým pavilonem

- bezbariérový přístup do celého přízemí nového pavilonu

- Požadavky na odevzdaný koncept architektonického řešení

Koncept by měl obsahovat půdorys pater, jeden vypovídající řez, celkovou vizualizaci směrem v pohledu od ulice Pod Akáty, celkovou vizualizaci v pohledu od potoka Vrutice