Výstavba centra MČ Praha Velká Chuchle - 2. kolo

Anotace

Nové centrum sjednocuje roztříštěnou okolní zástavbu v přirozené krystalické formě, která se stává integrální součástí přírody.  Struktura se skládá z objektů určených k bydlení, společenským a správním funkcím a také ke komerčnímu využití. Vytváří nové veřejné prostory ve dvou úrovních - rozšíření náměstí Chuchelských bojovníků, které vytvoří důstojný prostor pro památník padlým a nové náměstí s městotvorným parterem přemosťující potok Vrutice a jako alternativní veřejný prostor rozsáhlou zelenou střechu volně přístupnou z úrovně ulice Na Mrázovce. Úrovně jsou propojeny venkovními schodišti. Velké objemy samoobsluhy a tělocvičny (sálu) jsou skryty ve svahu, tudíž nenarušují měřítko okolní zástavby. Přes lávku v západní části území je obsloužena pošta, samoobsluha a policie, ve východním cípu je vjezd do zapuštěného parkoviště. Celé území je možné realizovat v požadovaných třech etapách.

Tabulka výměr a investičních nákladů

Předpokládané investiční náklady:

Společenské a správní funkce: 27 mil. Kč

Komerční funkce: 36 mil. Kč

Bytové funkce: 39, 5 mil. Kč

Podzemní parkoviště: 24 mil. Kč

Celkem: 126,5 mil. Kč

Popis etapizace

V projektu jsme zohlednili možnost postupné realizace na tři fáze:

- fáze: výstavba se předpokládá nejprve na území označeném A

- fáze: výstavba na území označeném B

- fáze: výstavba a úprava širšího okolí – území C

Projekt počítá s prvotní realizací území A, do kterého bude přesunuta pošta, samoobsluha a knihovna, u kterých není žádoucí přerušní provozu. Tyto městotvorné funkce nachází své místo na nově vytvořeném náměstí.

Území B je možné realizovat ve druhé fázi, s územím A je propojeno pouze lávkou utvářející část náměstí, jinak jej tvoří samostatně stojící budovy polyfunkčního domu a restaurace. Lávku je možné vystavět až ve druhé fázi, aniž by tím byla výrazně dotčena dostupnost území A.

Širší okolí, tzv. území C, je možno upravit naprosto nezávisle na areálech A a B. Jde především o parkové úpravy kolem pomníku na náměstí Chuchelských bojovníků, který získává utvořením malého náměstí v jižní části řešeného území důstojný prostor pro své uplatnění.

Odhad energetické bilance staveb

Autorská zpráva

Historicky daná roztříštěnost zástavby v městské části Velká Chuchle vzbuzuje při hledání vhodné podoby nového centra spoustu otazníků. V jaké formě by mohlo dojít k sjednocení této zástavby a jakou náplň by mělo nové centrum mít? Tyto, i mnohé další otázky jsme si při navrhování centra kladli i my. Jako nejdůležitěší se nám jevilo začlenění budov, či budovy, do přírodního kontextu. Sráz v severní části území přímo vyzýval ke kultivaci. V těsné blízkosti Barrandovských prvohorních vápenců se v myslích začíná krystalizovat hmota. A to doslova.

„Krystalická“ zástavba je pro nás řešením nenuceného napojení stávající zástavby na nové centrum. Šikana pravoúhlé formy ustupuje přirozené struktuře tryskající ze severního svahu a rozlévající se do okolí. Vytváří domy, náměstí, promenádu, přelévá se přes potok a zde krystalizuje v další objekty.

Struktura zasazená do srázu nabízí alternativní veřejný prostor - zelené střechy bezbariérově přístupné z ulice Na Mrázovce. Výšková úroveň ulice Na Mrázovce volně přechází v zelenou plochu vhodnou ke sportu či relaxaci. Střešní krajina, na kterou se nám odtud nabízí pohled, je tvořena plochými zelenými střechami volně přístupnými, nebo sloužícími jako terasy k domům, knihovně, či kavárně a nepřístupnými plochými střechami s kačírkem. Ze zelené střechy je možné jímat dešťovou vodu a dále ji využívat. Spojení s okolím mezi úrovní střech a náměstím je uskutečněno třemi volně přístupnými schodišti (dvě nová umožňující přístup ze západní strany území a jeho středu a jedno stávající na východní hranici území), která reflektují svou formou další podobné útvary nacházející se v současné zástavbě.

Pod navrženou strukturou na území A se nachází podzemní parkoviště, které má kapacitu 60 míst. Využívá přirozené svažování terénu ve směru východ- západ, vjezd do něj je přes lávku ve východním cípu území, z ulice Starochuchelská. Zde je parkoviště cca 1.8 m nad terénem a směrem na západ se do něj zanořuje. V parkovišti se nachází tři schodiště. Dvě schodiště s výtahy sloužící veřejnosti, kterými je možný výstup na náměstí a do druhého nadzemního podlaží, kde se nachází knihovna a klubovny.  Třetí ,ústící na terase v zadní části bytových domů, je navrženo především pro jejich potřeby.

Nová úpvrchová stání byla vytvořena v ulici Na Mrázovce a Starochuchleská v počtu

Na podzemním parkovišti jsou posazeny dva velké bloky – samoobsluha a tělocvična (sál) - oba přístupné z úrovně náměstí. Jelikož jsou tyto největší hmoty s vysokou světlou výškou schovány ve svahu, nepůsobí mimo měřítko okolní zástavby.

Z těchto objemů pučí jednotlivé „laloky“, z nichž každý má svoji funkci. Ve východní části území A jsou to dva objemy s bytovou funkcí. První, nad vjezdem do parkoviště, je dvoupodlažní, v prvním nadzemním podlaží se nacházejí dva byty 2+kk, v druhém podlaží jeden byt s rozsáhlou terasou. Druhý je třípodlažní, v 1NP a 2NP jsou tři byty 2+kk, v 3NP dva byty 2+kk s terasou. Bytové domy jsou přístupné jednak ze strany potoka Vrutice, ale také přímo z podzemního parkoviště. V navznosti na výstup z parkoviště je schodiště vedoucí na pavlače bytových domů, z nichž jsou přístupné jednotlivé vstupy do bytů.

Břehy potoka Vrutice budou revitalizovány a mohou tedy sloužit jako promenáda vedoucí k bytovým domům, ale také jako spojení východní části území se západní. Zatrubněná část bude uvedena do původní podoby.

Vedle objektů s bytovou funkcí se nachází objem, který slouží částečně jako zázemí tělocvičny a částečně má komerční funkci. V 1NP vstupujeme v pasáži z náměstí (nebo ze schodiště podzemního parkoviště) do tělocvičny (sálu), ke kterému přísluší toalety, sklad na tělocvičné náčiní a židličky pro případné využití prostoru jako společenského sálu a technická místnost. Schodištěm se dostaneme do 2NP, kde jsou šatny a další sklad.

V druhém podlaží se nachází také klubovny, které mají samostatný vstup po schodišti v pasáži a taktéž přímý vstup po schodišti z parkoviště.  Klubovny jsou čtyři, z toho dvě se dají propojit v jednu větší místnost. Jejich návaznost na tělocvičnu není náhodná. Pod klubovnami se nachází obchodní parter se zázemím.

Nové náměstí je na území A zastavěno se třech stran. V jeho rozích najdeme dvě pasáže propojující náměstí s obslužným dvorem a západním veřejným schodištěm na jedné straně a se schodištěm vprostřed zástavby a bytovými domy na straně druhé.

V levé pasáži je krytý vstup do samoobsluhy, která má o něco nižší světlou výšku než sál, její střecha tedy umožňuje vysazení nejen trávníku, ale i vyššího porostu. Na samotný prodejní prostor navazuje zázemí s kanceláří sousedící se skladem, který je přístupný z obslužného dvora.

Obslužný dvůr je prostranství, které slouží jako obratiště pro nákladní automobily zásobující samoobsluhu a obsluhující poštu, stejně tak je určeno pro policejní výjezdy. Je přístupné prostřednictvím lávky v západním cípu území B.

Pasáž rovněž ukrývá schodiště vedoucí do knihovny, která je také přímo přístupná z podzemního parkoviště. Ke knihovně náleží kromě zázemí i rozsáhlá terasa. V přízemí je umístěna pošta a také policie, které, jako významné veřejné funkce, mají vstupy přímo z náměstí. Rovněž umožňují vstup personálu z obslužného dvora.

Území A a B spojuje nové náměstí, dostatečně dimenzované pro konání obecních slavností a nejrůznějších akcí, plnohodnotné ve svém obsahu, se vstupy do společenských, správních, komerčních, i bytových funkcí. Máme za to, že obchodní parter je významným městotvorným prvkem, proto jej důsledně umisťujeme do všech objektů navazujících na obě náměstí.

V historickém kontextu je možné nové náměstí vnímat jako připomínku návsi, která v těchto místech bývala. V horní části se nachází studna, která bude jako vodní prvek začleněna  do náměstí. Část náměstí na území A je s částí na území B spojena širokou dřevěnou lávkou, přemosťující potok Vrutice. Propojení obou částí je možné i ve 2. fázi výstavby, obě části mohou fungovat nezávisle na sobě. Část na území B je propojena s náměstím Chuchelských bojovníků a tudíž i s památníkem.

Z části náměstí na území B nalezneme, v dostavbě bloku činžovního dvojdomu přístupného z ulice Starochuchelská, vstupy do  komerčního parteru a třech lékařských ordinací s čekárnou a zázemím. Do dvora stávajícího dvojdomu je zachován průchod ze strany náměstí. Vedle tohoto průchodu je vstup na schodiště vedoucí k malému bytu v 2NP. Ve vedlejším objektu má samostaný vnější vstup po schodišti kavárna v 2NP.

Průchodem (či branou) se dostaneme z nového náměstí na rozšíření stávajícího náměstí Chuchelských bojovníků. Domníváme se, že tímto rozšířením poskytneme adekvátní prostor pro památník padlým. Okolí památníku bude potřeba revitalizovat, nyní je uvězněn v porostu, navrhujeme ve třetí fázi plácek kolem památníku zbavit nevzhledného porostu a v návaznosti na historii vysadit v těsné blízkosti památníku dvě lípy, které byly za protektorátu odstraněny. Od památníku vede pohledová osa na nové náměstí procházející průchodem, který tvoří bránu do náměstí. Jeho zaúhlení poskytuje oku pouze škvírku, kterou objevuje prostory za prvním plánem zástavby, aniž by zasahovalo do kompaktnosti a kvality veřejného prostoru.

V rozšíření náměstí Chuchelských bojovníků se nachází vstupy do komerčního parteru polyfunkčního domu. Z jeho části na ulici Starochuchelská vstupujeme do bytů v 2NP, 3NP. Jedná se především o byty 2+kk a 3+kk (možné rozdělit podle potřeby na 2+1, 3+1, v návrhu dáváme obecně přednost volnému prostoru). V 3NP je rovnež vstup do luxusního mezzonetového bytu s terasou na střeše polyfunkčního objektu.

Na rozšířeném náměstí navrhujeme objekt restaurace s kavárnou. Restaurace je dispozičně rozdělena na dva oddělitelné sály, jeden s výhledem na nové náměstí, druhý s výhledem a možností posezení na rozšířeném náměstí Chuchelských bojovníků. Je propojena vnitřním schodištěm s kavárnou v 2NP, která má terasu přístupnou vnějším schodištěm z nového náměstí. Restaurace s kavárnou leží na pohledové ose  ulice Starochuchelská směrem od obce Slivenec a vytvářejí tak dominantu zvoucí k návštěvě centra.

Systém zástavby je variabilní, nabízí různé možnosti rozmístění funkcí  podle představ investora, nastíněný návrh je pouze jednou z nich.

Z konstrukčního hlediska se jedná především o betonové skeletové systémy v kombinaci se stěnovými. Fasády ve vyšších podlažích navrhujeme z dřevěného obkladu orientovaného horizontálně, v přízemí prosklené s dělícími dřevěnými sloupky. Fasády jsou členěny plasticky vystupujícími „krabičkami“, které představují lodžie. Střechy jsou ploché, zelené nebo s kačírkem.

Stávající vzrostlé stromy budou na území z velké části zachovány.

Tento program splňuje soutěžní podmínky, všechny požadované funkce jsou v dostatečné dimenzi začleněny a nové centrum je adekvátně propojené s okolím. Výstavba počítá s etapizací popsanou výše. Ekonomická náročnost i provozní náklady jsou přiměřené, majetkoprávní vztahy zohledněny.

Taktéž je projekt v souladu s územním plánem, tzn. navržené funkce jsou všeobecně smíšené, zástavba nepřekračuje tři nadzemní podlaží (s vyjímkou části mezzonetového bytu v polyfunkčním objektu, kterou považujeme za vhodné doplnění stávajícího objektu činžovního dvojdomu, který problematicky vystupuje nad okolní zástavbu).