Posouzení zdravotního stavu dřeviny – stromový topograf

Jasan ztepilý na dětském hřišti u mateřské školky

Z podmětu MČ z obavy o zdravotní stav jasanu ztepilého, který dominuje a svými větvemi v letních měsících příjemně stíní na dětském hřišti u mateřské školy, proběhlo dne 9. 8. 2012 pracovníky Lesů hl. m. Prahy posouzení zdravotního stavu tohoto stromu. Posouzení bylo provedeno za pomocí přístroje Stromového topografu, který bez jakéhokoliv poškození dřeviny dokáže zobrazit zdravotní stav kmene.

Metoda pracuje na kombinaci principu šíření zvuku dřevem (akustická metoda) a na základě vodivosti dřeva (elektrický odpor). Měření bylo provedeno ve výškách 0,5 m a 2,1 m. Výsledkem měření je, že kmen je v uspokojivém zdravotním stavu s excentrickou hnilobou, která ale nenarušuje stabilitu stromu.

měření v 0,5m                                  měření v 2,1 m                                             3D model

Za odbor ŽP MČ Praha – Velká Chuchle

Ing. Michaela Benešová