# Příloha usnesení ZMČ č. 1/2014 ze dne 24.2.2014 bod 1/2-2

# PŘIPOMÍNKY MČ PRAHA VELKÁ CHUCHLE

# ke studii „Mimoúrovňové křížení ulice Starochuchelská s železniční tratí“, vypracované Dopravně inženýrskou kanceláří s.r.o., Hradec Králové, v prosinci 2013

A. Připomínky z projednávání s vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí – ul. Nad drahou:

  - Preferovaná varianta je Varianta E, ale s 50 m poloměrem oblouku silnice za napojením na  Starochuchelskou ulici, kdy je vozovka silnice vedena v maximální možné vzdálenosti od domu č.p. 39 (20 m a více)

  - Nová komunikace bude v oblouku v úseku od portálu tunelu k napojení ulice Nad drahou do Starochuchelské opatřena protihlukovou stěnou

  - Náhradní výsadba za pokácené stromy bude přednostně realizována na pozemku parc. č. 99 v prostoru mezi protihlukovou stěnou a ulicí Nad drahou

  - Technologie výstavby (zejména zajištění jámy) bude navržena tak, aby při výstavbě buď nedošlo k dočasnému záboru zahrad u domů č.p. 75 a č.p. 449 v ulici Nad drahou, nebo aby tento zábor měl zcela minimální rozsah – např. provést zajištění jámy v jedné úrovni (dle výsledků inženýrskogeologického průzkumu)

  - Dořešení rozsahu příjezdové komunikace nad portálem tunelu v ulici Nad drahou před pozemkem parc. č. 106/1 tak, aby zajistilo bezproblémové zajíždění a vyjíždění z garáže u pozemku.

  - V rámci ÚŘ  bude zpracován technologický harmonogram, ze kterého budou zřejmé doby výstavby

B. Připomínky z projednávání s vlastníky sousedních nemovitostí – ulice Starolázeňská a U skály:

  - V ulici U skály bude zachován pojezdový chodník ve stávající šíři 475 cm, což je minimální šíře, která umožňuje příjezd, vzájemné míjení a vjezd osobních automobilů na pozemek. Šíře chodníku byla již řešena při projektu stávající protihlukové stěny a oproti původnímu projektu byla po kontrole rozšířena o 75 cm.

  - Pro umožnění příjezdu požárních vozidel k pozemku bude prodloužen stávající pojezdový chodník o minimální šíři 475 cm k současnému parkovišti tenisových kurtů a zde napojen na vozovku (propojení bezejmenné komunikace za tenisovými kurty s ulicí U Skály)

  - Na konce pojezdového chodníku (v prostoru u tenisových kurtů a v křižovatce s ulicí Drážní) bude umístěna dopravní značka Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou „S výjimkou dopravní obsluhy“. Již dnes je situace neúnosná při akcích na závodišti, kdy ulice Drážní a U skály se stává parkovištěm, bez možnosti výjezdu vozidla z pozemku.

  - Součástí objektu podjezdu bude protihluková konstrukce (stěna), která bude účinně snižovat jak hluk z automobilového provozu v podjezdu, tak hluk projíždějících vlaků

  - Provedení (design, konstrukce) protihlukové stěny bude před vyprojektováním konzultováno s vlastníky přilehlých pozemků a budou zohledněny jejich připomínky a návrhy.

  - Protihluková stěna bude v ulici U skály z východní strany odborně osázena zelení, dle současného stavu. K tomuto účelu budou u ní vyhloubeny dostatečně velké jámy naplněné úrodnou půdou (viz např. stávající stav u pozemku, který byl realizován nákladem majitelů sousedících pozemků).

  - Po celou dobu provádění stavby bude nepřetržitě umožněn příjezd vozidel na pozemek.

  - Podjezd bude odvětrán tak, aby se zplodiny (výfukové plyny) nehromadily u pozemku.

  - Veřejné osvětlení v ulici U skály, v místě pojezdového chodníku s protihlukovou zdí, připevnit na konstrukci protihlukové zdi tak, aby sloupy nezužovaly čistou šíři pojezdového chodníku 4,75 m.  V případě technické neproveditelnosti takového řešení je nutno umístit sloupy co nejblíže k protihlukové zdi. Sloup osvětlení u domu na adrese U skály 10 (pokud nelze jinak) umístit doprostřed osy vjezdových vrat (s vozidly se vždy vjíždí, nebo vyjíždí na některou ze stran).

C. Připomínky z výboru dopravy a bezpečnosti

(pozn.: část připomínek z výboru dopravy a bezpečnost, která je shodná s požadavky vlastníků nemovitostí a je  uvedena výše – připomínky č. 2, 5, 7 a 8)

  - u varianty E osadit světelnou signalizaci při výjezdu z tunelu v místě napojení na Mezichuchelskou ulici

  - vytvořit parkovací místa ve vzniklém trojúhelníkovém prostoru na Starochuchelské těsně před železniční tratí

  - na místo rampy vyřešit bezbariérový vstup do podchodu pod železniční tratí pro pěší na Starochuchelské ulici  výtahem, což zároveň umožní změnit poloměr nové komunikace na 50 m a tím se zvětší vzdálenost  komunikace od nemovitosti č.p.39

D. Připomínky z výboru stavebního a územního plánu:

  - MČ V. Chuchle si vymiňuje právo do dalších fází projektu zasahovat - připomínkovat podrobnější řešení, a chce být o všech případných změnách informována.

  - Detailní řešení portálu tunelu a jeho okolí v ul. Nad Drahou. V této části doporučuje, aby chodník u portálu, který by spojoval dolní a horní část ul. Nad Drahou, byl vyprojektovaný v průjezdné šíři pro vozidla cca 3 m (pro případ nenadálých situací v oblasti Mrázovky).

  - Detailní řešení napojení ul. Mezichuchelské a tunelu, včetně vzhledu a tvaru zastřešení. (tvar zastřešení navržený ve studii se musí změnit).

  - Detailní řešení podchodu a jeho okolí (např. co největší prosvětlení podchodu přirozeným světlem).

  - Měla by být, při variantě podchodu s výtahem, možnost dostat se přes železnici v místě stávajícího přejezdu např. v š. 3 m pro případ povodní nebo jiné nenadálé situace (demontovatel. zátarasa).

  - Detailní řešení napojení oblouku z ul. Starochuchelské – var. oblouku bližší žel. trati. Pojednání zbytků parčíku, zachování co nejvíce stromů, výškové řešení atd.